## Slide 1
Приволжский политехнический техникум
Специальность «Технология машиностроения»
Выпускная квалификационная работа
Разработка технологического процесса изготовления вала-шестерни редуктора
2026
Выполнил(а)
Игнатов Артём Сергеевич, группа ТМ-41
Научный руководитель
Кузьмин П. В., преподаватель спецдисциплин
Notes: Уважаемые члены комиссии, представляю вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему «Разработка технологического процесса изготовления вала-шестерни редуктора». Работу выполнил студент группы ТМ-41 Игнатов Артём Сергеевич, руководитель — Кузьмин Пётр Васильевич.

## Slide 2
Актуальность проекта
Устаревшая технология при растущей программе выпуска
Деталь — вал-шестерня редуктора конвейера Входит в состав редуктора ленточного конвейера, от её качества зависит надёжность всей передачи.
Действующий техпроцесс — из 1990-х Разработан более 30 лет назад, не учитывает современное оборудование и методы обработки.
Годовая программа — 5 000 штук Серийный выпуск требует актуальной технологии для стабильного качества и снижения затрат.
Пересмотр технологии необходим для повышения эффективности производства
Notes: Начну с актуальности. Наша деталь — вал-шестерня — входит в редуктор ленточного конвейера, и от её качества напрямую зависит надёжность всей передачи. Действующий технологический процесс был разработан ещё в девяностых годах и за это время, конечно, устарел. При этом годовая программа выпуска — пять тысяч штук, это серийное производство, которое требует современной и эффективной технологии. Поэтому пересмотр техпроцесса — задача своевременная и практически значимая.

## Slide 3
Цель и задачи
Разработка современного технологического процесса изготовления вала-шестерни
01
Анализ действующего процесса
Выявить узкие места и причины брака в техпроцессе 2025 года, определить резервы снижения трудоёмкости.
02
Выбор заготовки и маршрута
Сравнить прокат и штамповку на ГКМ, спроектировать маршрут из 11 операций с современным оборудованием.
03
Расчёт режимов и оснастки
Рассчитать режимы резания для токарной операции с ЧПУ, спроектировать цанговую оправку с расчётом усилия зажима.
04
Контроль и экономика
Разработать схему контроля качества, оценить снижение штучного времени и срок окупаемости оснастки.
Цель — разработка технологического процесса, обеспечивающего снижение трудоёмкости и брака при выпуске 5 000 деталей в год.
Notes: Прежде чем перейти к деталям, обозначу цель и задачи проекта. Цель — разработать современный технологический процесс изготовления вала-шестерни, который заменит устаревший, доставшийся нам ещё из девяностых. Для этого я последовательно решаю четыре задачи. Начинаю с анализа действующего процесса, чтобы понять, где теряется время и откуда берётся брак. Затем выбираю заготовку и проектирую новый маршрут обработки. Далее — расчёт режимов резания и конструирование приспособления. И завершаю всё контролем качества и экономическим обоснованием, чтобы показать, что предложение выгодно. Именно в таком порядке я и построил дальнейшее выступление.

## Slide 4
Объект разработки
Вал-шестерня редуктора конвейера
Вал-шестерня передаёт крутящий момент в редукторе ленточного конвейера. Материал — сталь 40Х. Масса — 3,4 кг. Основные размеры: длина 248 мм, диаметр посадочных шеек 30 мм, модуль зубчатого венца m=3, число зубьев z=24. Точность зубчатого венца — 8-я степень, шероховатость рабочих поверхностей Ra 1,6…0,8 мкм.
Требования к точности и шероховатости — по чертежу детали
Notes: На этом слайде — сама деталь, ради которой всё затевалось. Вал-шестерня работает в редукторе ленточного конвейера и передаёт крутящий момент от двигателя к приводному барабану. Материал — сталь 40Х, это легированная сталь, которая хорошо держит и нагрузки, и износ. Масса детали — 3,4 килограмма, длина — 248 миллиметров. Обратите внимание на зубчатый венец: модуль 3, 24 зуба, восьмая степень точности. Это значит, что к обработке предъявляются серьёзные требования по точности и шероховатости — рабочие поверхности должны быть Ra 1,6 и чище.

## Slide 5
Действующий техпроцесс, 2025 г.
Анализ действующего технологического процесса
14
Операций в маршруте
включая контрольные
42,5 мин
Штучное время
на одну деталь
4,1%
Доля брака
по итогам 2025 года
Узкие места: устаревшее оборудование, ручные операции, неоптимальные режимы резания
Данные действующего техпроцесса, 2025 г.
Notes: Прежде чем предлагать новый процесс, я проанализировал действующий. Он включает 14 операций, штучное время — 42,5 минуты, а доля брака достигает 4,1 процента. Основные узкие места — это устаревшее оборудование, большое количество ручных операций и неоптимальные режимы резания. Всё это вместе даёт избыточную трудоёмкость и потери металла. Поэтому дальше я покажу, как можно перестроить маршрут и что это даст.

## Slide 6
Выбор заготовки
Сравнение проката и штамповки на ГКМ
Показатель
Прокат
Штамповка на ГКМ
Масса заготовки
9,8 кг
7,2 кг
Коэффициент использования металла
0,62
0,85
Себестоимость заготовки
580 ₽
620 ₽
Штамповка дороже на 40 ₽, но КИМ 0,85 против 0,62: меньше металла и припуска на обработку
Notes: Сравним два варианта заготовки: обычный прокат и штамповку на горизонтально-ковочной машине. Штамповка даёт форму, близкую к готовой детали, поэтому масса заготовки меньше — 7,2 килограмма против 9,8 у проката. За счёт этого коэффициент использования металла вырастает с 0,62 до 0,85 — то есть мы экономим больше двух килограммов металла на каждой детали. Да, сама штамповка стоит чуть дороже — 620 рублей против 580, но при годовой программе в 5 тысяч штук экономия металла с лихвой перекрывает эту разницу. Поэтому в новом техпроцессе я принимаю штамповку на ГКМ.

## Slide 7
Предлагаемый техпроцесс
Основные операции маршрута из 11 операций
1
Токарная с ЧПУ
Черновое и чистовое точение, 16,2 мин
2
Фрезерная
Фрезерование шпоночного паза, 4,1 мин
3
Зубофрезерная
Нарезание зубьев, 6,3 мин
4
Шлифовальная
Чистовое шлифование шеек, 3,2 мин
Расчёт по программе 2026 года
Notes: Предлагаемый маршрут сокращён с 14 до 11 операций. Основное время даёт токарная обработка на станке с ЧПУ — 16,2 минуты, здесь мы совместили черновую и чистовую обработку. Зубофрезерная операция занимает 6,3 минуты, шлифование — 3,2. В сумме получаем 29,8 минуты на деталь вместо прежних 42,5.

## Slide 8
Расчёт режимов резания
Расчёт режимов резания на токарной операции с ЧПУ
Скорость резания для чернового точения вала-шестерни на станке с ЧПУ; далее — основное время операции.
v=1000πDn​
DDD
Диаметр обрабатываемой поверхности, мм
48 мм
nnn
Частота вращения шпинделя, об/мин
1250 об/мин
vvv
Скорость резания, м/мин
188 м/мин
ttt
Глубина резания, мм
2,5 мм
SSS
Подача, мм/об
0,3 мм/об
T0T₀T0​
Основное (машинное) время, мин
1,8 мин
Расчёт для чернового точения; чистовые проходы — с меньшей подачей и глубиной.
Расчёт по методике для станков с ЧПУ, 2026
Notes: На восьмом слайде я показываю, как рассчитаны режимы резания для токарной операции с ЧПУ. Исходные данные — диаметр заготовки 48 миллиметров и частота вращения шпинделя 1250 оборотов в минуту. По формуле получаем скорость резания 188 метров в минуту, что соответствует рекомендациям для стали 40Х с твёрдосплавной пластиной. Глубина резания 2,5 миллиметра и подача 0,3 миллиметра на оборот обеспечивают съём припуска за один проход. Основное время операции — 1,8 минуты, это заметно меньше, чем в действующем процессе. Дальше я расскажу о конструкции станочного приспособления.

## Slide 9
Оснастка
Цанговая оправка для закрепления заготовки
Заготовка
вал-шестерня
Оправка
цанга + тяга
Шпиндель
станок ЧПУ
Цанговая оправка
зажим · базирование · точность
Расчёт усилия зажима: W = 3,2 кН · источники: паспорт станка · справочник
Notes: Для закрепления заготовки на токарной операции я спроектировал цанговую оправку. Она обеспечивает высокую точность базирования и сокращает вспомогательное время по сравнению с установкой в центрах. Усилие зажима рассчитано по справочным зависимостям с учётом сил резания и составляет 3,2 килоньютона. Это гарантирует надёжное закрепление без деформации заготовки. Благодаря этому мы снижаем время на установку и повышаем стабильность обработки.

## Slide 10
качество · контроль ОТК
Контроль качества по предлагаемому техпроцессу
1,3%
Расчётная доля брака
4,1%
Доля брака в действующем процессе
Приёмочный контроль готовой детали
Межоперационный контроль после токарных операций с ЧПУ
Контроль зубчатого венца: калибры, шагомер
Измерение диаметров и длин микрометрами
Расчёт по предлагаемому техпроцессу, 2026
Notes: Качество — это то, что проверяется на каждом этапе, а не только в конце. В предлагаемом процессе я заложил и межоперационный контроль после токарных операций с ЧПУ, и приёмочный контроль готовой детали. Диаметры и длины измеряем микрометрами, зубчатый венец — калибрами и шагомером. За счёт стабильности станка с ЧПУ и своевременного контроля расчётная доля брака снижается с 4,1 процента до 1,3 — почти в три с половиной раза. Это напрямую отражается и на себестоимости, и на сроках.

## Slide 11
Chart: 
| Штучное время, действующий процесс | Штучное время, предлагаемый процесс | Доля брака, действующий процесс | Доля брака, предлагаемый процесс
 | 42.5 | 29.8 | 4.1 | 1.3
Экономическая эффективность предлагаемого техпроцесса
Снижение штучного времени на 30%, брака — в 3 раза; экономия на годовой программе 5 000 шт. покрывает затраты на оснастку
Расчёт по предлагаемому техпроцессу, 2026
Notes: Посмотрим на экономический эффект. Штучное время на деталь снижается с 42 с половиной минут до 29,8 — это сокращение на 30 процентов. Доля брака падает с 4,1 до 1,3 процента, то есть почти в три раза. На годовой программе в пять тысяч штук это даёт существенную экономию, которая с запасом перекрывает затраты на новую оснастку. Следующий слайд — итоговые выводы по всем задачам проекта.

## Slide 12
Показатель | До | После
Штучное время, мин | 42,5 | 29,8
Число операций | 14 | 11
Доля брака | 4,1% | 1,3%
Chart: 
| Штучное время, мин
До | 42.5
После | 29.8
Заключение
Результаты проекта
Вывод
Предлагаемый техпроцесс из 11 операций подтверждён расчётами и готов к внедрению
Расчёты автора, 2026
Notes: Подведём итог. По каждой задаче проекта получен конкретный результат. Действующий техпроцесс из четырнадцати операций заменён на маршрут из одиннадцати — за счёт концентрации обработки на станках с ЧПУ. Штучное время снизилось с сорока двух с половиной минут до двадцати девяти целых восьми десятых, то есть почти на тридцать процентов. Доля брака сократилась с четырёх целых одной десятой процента до одной целой трёх десятых — это более чем в три раза. Экономический эффект подтверждён расчётами, а затраты на оснастку окупаются в пределах года. Проект готов к практическому внедрению в производство.