## Slide 1
Склад торговой компании
Охрана труда · Первичный инструктаж
Первичный инструктаж на рабочем месте
Должность: кладовщик-комплектовщик склада торговой компании. Инструктаж проводит начальник склада до начала самостоятельной работы.
Автор
Работник: Гусев Артём Павлович
Роль
Инструктаж проводит: Никитин Сергей Владимирович, начальник склада · Дата: 02.09.2026
Аудитория
Для нового работника склада при приёме на работу
Notes: Добрый день, меня зовут Сергей Владимирович, я начальник склада. Сегодня мы проведём первичный инструктаж на вашем рабочем месте — вы приняты на должность кладовщика-комплектовщика. Вводный инструктаж вы уже прошли в отделе охраны труда, а сейчас я расскажу о конкретных правилах и опасностях именно нашего склада. Пройдём по всей рабочей зоне, разберём оборудование, безопасные приёмы и действия в нештатных ситуациях. В конце инструктажа вы поставите подпись в журнале — и после стажировки приступите к самостоятельной работе.

## Slide 2
Инструктажи по охране труда
Вводный инструктаж
•
Проводит специалист по охране труда, общий для всех работников
•
Знакомит с общими правилами и законодательством по охране труда
•
Проводится один раз при приёме на работу
Кто проводит и когда
Первичный инструктаж
+
Проводит непосредственный руководитель — начальник склада, на конкретном рабочем месте
+
Знакомит с конкретным рабочим местом, оборудованием и опасными факторами
+
Проводится при приёме, переводе на другое рабочее место и перед началом самостоятельной работы
Notes: Вводный инструктаж вы уже прошли в отделе охраны труда — там рассказали общие правила для всего предприятия. Теперь я, как ваш непосредственный руководитель, проведу первичный инструктаж — он касается именно вашего рабочего места. Мы разберём, как устроен склад, какое оборудование вам можно использовать, какие опасности вас окружают и как безопасно выполнять работу. Этот инструктаж обязателен перед началом самостоятельной работы, и он проводится не только при приёме, но и при переводе на другое рабочее место.

## Slide 3
Устройство склада
Склад и рабочая зона комплектовщика
01
Зона хранения
Стеллажи для хранения товара. Комплектовщик работает в проходах между ними.
02
Зона приёмки
Место разгрузки и приёмки товара. Работает персонал с техникой.
03
Зона отгрузки
Место формирования и отправки заказов. Движение техники и людей.
04
Транспортные проезды
Пути движения погрузчиков и штабелёров. Пешеходам вход запрещён.
Notes: Склад разделён на несколько зон. Основная — зона хранения: это стеллажи, между которыми вы будете работать. Здесь же находятся зоны приёмки и отгрузки — туда привозят и оттуда отправляют товар. По проездам постоянно движутся погрузчики и штабелёры. Ваша рабочая зона — только проходы между стеллажами, они отделены от транспортных путей. Запомните: заходить в зоны движения техники можно только убедившись, что это безопасно.

## Slide 4
Оборудование рабочего места
Чем можно и нельзя пользоваться кладовщику-комплектовщику
Гидравлическая тележка
Разрешена после обучения и инструктажа. Используйте для перемещения паллет с товаром.
Штабелёр
Только для работников со специальным допуском. Без допуска работа на штабелёре запрещена.
Лестница-стремянка
Разрешена при устойчивой установке. Работайте вдвоём или с подстраховкой.
Notes: Теперь об оборудовании, с которым вы будете работать. Гидравлическая тележка — ваш основной инструмент, но пользоваться ей можно только после обучения и инструктажа, я вам его проведу. Штабелёр — это уже техника повышенной опасности, на ней работают только сотрудники со специальным допуском, вам он пока не положен. Поэтому запомните: без допуска к штабелёру даже не подходите. Лестница-стремянка разрешена, но только при устойчивой установке и лучше с подстраховкой. Все вопросы по оборудованию — сразу ко мне.

## Slide 5
Опасные факторы
Опасные и вредные факторы рабочего места
01
Движущаяся техника
Погрузчики и штабелёры. Уступай дорогу, держи дистанцию, не стой в зоне движения.
02
Падение груза с высоты
Груз со стеллажа. Не заходи под поднятый груз, проверяй укладку и устойчивость.
03
Ручной подъём тяжестей
Перегрузка позвоночника. Соблюдай нормы: мужчины до 50 кг, женщины до 10 кг.
04
Скользкий пол и выступающие части
Риск падения и травм. Следи за покрытием, убирай пролитое, обходи выступающие элементы.
Notes: Теперь о том, что на этом складе может быть опасно. Главное — движущаяся техника: погрузчики и штабелёры ходят постоянно, поэтому всегда уступайте дорогу и не стойте в зоне их движения. Второе — груз на стеллажах: он может упасть с высоты, поэтому никогда не заходите под поднятый груз и проверяйте, как уложены коробки. Третье — ручной подъём тяжестей: если брать слишком много, можно повредить спину, поэтому соблюдайте нормы — мужчинам до 50 килограммов, женщинам до 10. И наконец, пол может быть скользким, а на оборудовании есть выступающие части — следите за покрытием, убирайте пролитое и аккуратно обходите препятствия. Если соблюдать эти меры, каждый фактор остаётся под контролем.

## Slide 6
Безопасные приёмы работы
Нормы и правила на рабочем месте
50 кг
Подъём тяжестей — мужчины
разово не более 50 кг; при чередовании с другой работой — до 30 кг
10 кг
Подъём тяжестей — женщины
при чередовании с другой работой — до 10 кг, постоянно в течение смены — до 7 кг
1,5 м
Укладка на стеллаж
тяжёлые грузы — на нижние полки, не выше 1,5 м, устойчиво, без свешивания
вдвоём
Работа со стремянкой
устойчивая установка на ровном полу, напарник страхует, вытягиваться в сторону запрещено
Нормы подъёма — по действующим правилам по охране труда; при превышении — тележка или штабелёр
Внутренняя инструкция по охране труда для кладовщика-комплектовщика
Notes: Теперь о том, как правильно работать, чтобы не навредить себе. Главное — это нормы подъёма тяжестей вручную. Для мужчин разовый подъём — не более 50 кг, а если вы чередуете подъём с другой работой, то до 30 кг. Для женщин норма значительно ниже — до 10 кг при чередовании с другой работой и до 7 кг, если подъём идёт всю смену. Если груз тяжелее — не геройствуйте, берите гидравлическую тележку или штабелёр. При укладке на стеллаж тяжёлые коробки ставьте на нижние полки, чтобы не рисковать при подъёме и не перегружать верх. И отдельно про стремянку: ставьте её только на ровный пол, не вытягивайтесь в сторону — лучше переставить лестницу, чем упасть.

## Slide 7
Средства индивидуальной защиты
СИЗ кладовщика-комплектовщика
Костюм хлопчатобумажный
Защищает от загрязнений и механических воздействий. Срок носки — 12 месяцев.
Обувь с защитным подноском
Предохраняет стопу от падения груза. Выдаётся по размеру, обязательна при работе на складе.
Перчатки
Защищают руки при работе с грузом. Замена при износе, не допускается работа без них.
Notes: Теперь о средствах индивидуальной защиты. На складе вы будете работать в специальной одежде: это хлопчатобумажный костюм, обувь с защитным подноском и перчатки. Костюм защищает от загрязнений, обувь — от падения груза на ногу, перчатки — руки. Всё это выдаётся бесплатно, по ведомости, у начальника склада. Срок носки костюма — 12 месяцев, но если он износится раньше, мы заменим. Главное правило: работать без СИЗ или в повреждённых СИЗ нельзя — это ваша безопасность. Запомните, где вы их получили, и при необходимости обращайтесь за заменой.

## Slide 8
Правила безопасности
Запрещено на рабочем месте
01
Курение на складе
Курить только в специально отведённом месте
02
Телефон при движении техники
Не пользоваться мобильным во время движения погрузчиков
03
Зона движения погрузчиков
Находиться без сигнальной одежды запрещено
04
Подъём груза сверх нормы
Не поднимать груз свыше установленных норм
05
Неисправное оборудование
Запрещено работать на неисправном оборудовании
06
Блокировка проходов
Не блокировать проходы и эвакуационные выходы
07
Штабелёр без присмотра
Не оставлять включённый штабелёр без присмотра
Notes: Теперь о том, что на складе строго запрещено. Это не просто правила — их нарушение напрямую угрожает вашей жизни и здоровью. Запомните главное: курение только в отведённом месте, телефоном не пользуемся, когда рядом движется техника. Без сигнальной одежды в зоне погрузчиков не появляемся. Груз свыше нормы не поднимаем, на неисправном оборудовании не работаем. Проходы и выходы не блокируем, штабелёр включённым не оставляем. Нарушение этих запретов — основание для отстранения от работы.

## Slide 9
Аварийная ситуация
Действия при аварийной ситуации
1
Разлив
Сообщить начальнику склада, использовать сорбент для устранения
2
Падение стеллажа
Покинуть опасную зону, сообщить начальнику склада
3
Травма
Обратиться в медпункт, сообщить начальнику склада
4
Пожар
Обесточить оборудование, использовать огнетушитель, позвонить 101/112
Notes: Теперь о том, как действовать, если что-то пошло не так. Если что-то разлили — сразу сообщите начальнику склада и воспользуйтесь сорбентом, он лежит в зоне приёмки. Если упал стеллаж — не подходите, покиньте опасную зону и вызовите начальника. При любой травме — в медпункт, он на первом этаже административного корпуса. При пожаре — обесточьте оборудование, возьмите огнетушитель и звоните 101 или 112. Запомните внутренний номер начальника склада — 12-34, он должен быть у вас в телефоне.

## Slide 10
Допуск к работе
Порядок допуска к самостоятельной работе
1
Стажировка
2–14 смен под руководством наставника, в зависимости от сложности работы
2
Проверка знаний
Теоретический опрос и практическая проверка навыков безопасной работы
3
Оформление допуска
Запись в журнале инструктажа, подписи работника и руководителя
Notes: После инструктажа вы не сразу приступаете к самостоятельной работе. Сначала — стажировка под руководством наставника, она длится от двух до четырнадцати смен, в зависимости от сложности задач. Затем я проверю ваши теоретические знания и практические навыки. Если всё сделано верно, мы оформляем запись в журнале инструктажа, вы и я ставим подписи. И только после этого вы получаете допуск к самостоятельной работе.