## Slide 1
ООО «Лесной стандарт»
Вводный инструктаж · Охрана труда
Вводный инструктаж по охране труда
Правила безопасной работы на мебельном производстве ООО «Лесной стандарт» для новых сотрудников
Автор
Петров А.С.
Роль
Специалист по охране труда
Аудитория
Для новых сотрудников мебельного производства
Notes: Добрый день, коллеги! Меня зовут Александр Сергеевич Петров, я специалист по охране труда на нашем производстве. Сегодня, в ваш первый рабочий день, мы проведём вводный инструктаж — это обязательный этап для каждого, кто приходит работать на мебельное производство. Мы разберём, как устроена безопасность на предприятии, какие опасности вас окружают и как их избежать. Наша главная цель — чтобы каждый из вас вернулся домой здоровым.

## Slide 2
Нормативная база
Правовые основания вводного инструктажа
§ ТК РФ
Трудовой кодекс РФ
Ст. 214, 215: обязанности работодателя и работника по охране труда
§ ТК РФ
Трудовой кодекс РФ
Ст. 225: обучение по охране труда и проверка знаний
§ № 2464
Постановление Правительства РФ
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований
§ КоАП
Кодекс об административных правонарушениях
Ст. 5.27.1: ответственность за нарушение требований охраны труда
ТК РФ, Постановление Правительства № 2464, КоАП РФ
Notes: Прежде чем мы перейдём к практике, давайте зафиксируем, на чём всё это держится. Вводный инструктаж — это не наша прихоть, а прямое требование Трудового кодекса. Статья 225 обязывает работодателя проводить обучение по охране труда, а вас — это обучение проходить. Конкретный порядок, как это делать, прописан в постановлении Правительства № 2464. И сразу предупрежу: за нарушение этих требований предусмотрена ответственность — вплоть до административной по КоАП. Так что давайте отнесёмся к этому серьёзно.

## Slide 3
Служба охраны труда
Кто отвечает за вашу безопасность
Специалист по охране труда
Руководитель службы
Главный инженер
Общее руководство и контроль
Специалист по охране труда
Проводит инструктажи
Консультации, контроль, расследования
Ответственные по цехам
Начальники участков
Безопасность на рабочих местах
Notes: За безопасность в компании отвечает целая структура. Руководитель службы — главный инженер, он задаёт стандарты. Я — специалист по охране труда — провожу инструктажи, консультирую и расследую происшествия. В каждом цехе есть ответственный — начальник участка, к нему можно обращаться по любым вопросам безопасности на месте. Сейчас мы с вами подпишем несколько документов: программу вводного инструктажа, отметимся в журнале регистрации и заведём личную карточку выдачи СИЗ. Это нужно, чтобы у каждого было подтверждение, что инструктаж проведён и средства защиты выданы.

## Slide 4
Безопасность на территории
Правила передвижения по территории
01
Пешеходные маршруты
Двигайтесь только по размеченным пешеходным дорожкам со знаками. Следуйте указателям, не срезайте путь через проезды.
02
Зоны погрузчиков
Погрузчики движутся только по специальным проездам. Пешеходам вход в эти зоны запрещён — уступайте дорогу технике.
03
Запрещено
Не пересекайте зону погрузки, не пользуйтесь телефоном на ходу, не ходите без сигнального жилета на территории.
Notes: Теперь о том, как безопасно передвигаться по нашей территории. Главное правило — вы всегда пешеход, а вокруг вас работает техника. Поэтому двигайтесь только по размеченным пешеходным дорожкам, они обозначены знаками, и не срезайте путь через проезды. Погрузчики ездят по своим специальным проездам, и заходить туда пешком нельзя — техника имеет приоритет. И ещё три жёстких запрета: не пересекайте зону погрузки, не отвлекайтесь на телефон на ходу и всегда носите сигнальный жилет. Эти правила — не формальность, они реально спасают жизнь.

## Slide 5
Опасные и вредные факторы
Опасные и вредные производственные факторы по участкам
Участок
Фактор
Чем опасен
Раскроечный участок
Вращающиеся механизмы, шум, древесная пыль
Травмы, потеря слуха, поражение дыхания
Покрасочная камера
Пары растворителей, аэрозоль краски
Отравление, пожароопасность
Сборочный цех
Ручной инструмент, подъём тяжестей
Порезы, ушибы
Склад
Движение погрузчиков, падение грузов
Травмы
На каждом участке — свои риски: знайте их до начала работы
Notes: Теперь о том, что вас подстерегает на каждом участке. На раскроечном — вращающиеся механизмы, шум и древесная пыль: это травмы, потеря слуха и проблемы с дыханием. В покрасочной камере — пары растворителей и аэрозоль краски: отравление и пожароопасность. В сборочном цехе — ручной инструмент и подъём тяжестей: порезы и ушибы. На складе — погрузчики и падение грузов. Запомните: на каждом участке свои риски, и вы должны их знать до начала работы.

## Slide 6
Средства индивидуальной защиты
СИЗ по должностям: что выдаём и как проверяем
Станочник
Защитные очки, наушники, респиратор, перчатки
Маляр
Респиратор с фильтром, очки, перчатки
Сборщик
Перчатки, защитная обувь
Кладовщик
Спецодежда, перчатки, каска
Проверка СИЗ
Целостность, срок годности, маркировка
Notes: Теперь о том, что защищает вас каждый день — о средствах индивидуальной защиты. У каждой должности свой комплект: станочнику — очки, наушники и респиратор, маляру — респиратор с фильтром, сборщику — перчатки и защитная обувь, кладовщику — спецодежда и каска. Это не формальность: без СИЗ к работе не допускают. Перед началом смены проверяйте целостность, срок годности и маркировку — повреждённое средство не защищает. Если что-то не так, сразу сообщите мастеру, вам заменят.

## Slide 7
Chart: 
| 2023 | 2024 | 2025
 | 4 | 2 | 1
Несчастные случаи на производстве: динамика 2023–2025
Количество несчастных случаев на предприятии по годам
Цель на 2026 год — 0 происшествий
Данные службы охраны труда ООО «Лесной стандарт», 2023–2025 гг.
Notes: Посмотрите на эту динамику: за три года число несчастных случаев на нашем производстве снизилось с четырёх до одного. Это результат системной работы по охране труда. Но даже один случай — это много. Поэтому наша цель на 2026 год — ноль происшествий. И это достижимо, если каждый из вас будет соблюдать требования безопасности, которые мы разберём на этом инструктаже.

## Slide 8
Порядок действий
Что делать при несчастном случае
1
Остановить работу
Прекратите работу, оцените обстановку, чтобы не пострадать самим.
2
Оказать первую помощь
Остановите кровотечение, придайте удобное положение. При тяжёлой травме звоните 103 или 112.
3
Сообщить руководителю
Немедленно сообщите непосредственному руководителю или в службу охраны труда.
4
Сохранить обстановку
Не перемещайте предметы и оборудование до расследования — зафиксируйте обстановку.
Notes: Если произошёл несчастный случай, действуйте по простому алгоритму. Сначала остановите работу и убедитесь, что вам ничего не угрожает. Затем окажите пострадавшему первую помощь, при необходимости вызовите скорую по номеру 103 или 112. Обязательно сообщите руководителю, чтобы запустить официальную процедуру. И постарайтесь сохранить обстановку — это важно для расследования. Запомните эти шаги, от них зависит безопасность ваших коллег.

## Slide 9
Пожарная безопасность
Эвакуация: действуем спокойно и по плану
Сигнал тревоги Прекратите работу, отключите оборудование и пройдите к ближайшему эвакуационному выходу.
Сборный пункт Все собираются у главных ворот предприятия — место сбора указано на планах эвакуации.
Огнетушители Расположены на каждом участке, у выходов и в коридорах. Применяйте только при пожаре на ранней стадии.
Запрещено Пользоваться лифтом, возвращаться за вещами и создавать панику. Двигайтесь организованно, без бега.
Планы эвакуации размещены на каждом этаже и участке цеха.
Notes: Пожарная безопасность — это не про теорию, а про вашу жизнь. Когда вы услышите сигнал тревоги, главное — не паниковать, а действовать по плану. Прекращаете работу, отключаете оборудование и спокойно идёте к ближайшему эвакуационному выходу. Сборный пункт у нас один — у главных ворот, туда должны прийти все. Огнетушители есть на каждом участке, но применять их стоит только если очаг небольшой и вы уверены в своих действиях. И запомните три главных запрета: никакого лифта, никаких возвращений за вещами и никакой паники. И последнее: планы эвакуации висят на каждом этаже и в каждом цехе — найдите на них свой маршрут в первый же день.

## Slide 10
Следующий шаг
После инструктажа — к рабочему месту
Пройдите проверку знаний, стажировку под руководством наставника и первичный инструктаж на рабочем месте. Служба охраны труда — кабинет 101, внутренний телефон 12-34.
Проверка знаний
Стажировка и первичный инструктаж
Сканируйте — пример собран в «Слайде»
Notes: Мы прошли основную часть инструктажа. Теперь закрепим знания — сегодня вы пройдёте проверку по требованиям охраны труда. С завтрашнего дня начнётся стажировка на рабочем месте под руководством наставника, а перед началом работы — первичный инструктаж. Если возникнут вопросы, служба охраны труда всегда рядом: кабинет 101, внутренний телефон 12-34.